Приложение

к постановлению

Администрации района

от 23.04.2019 № 193

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования 12 лет Октября сельсовет

Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2026 года

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы …....................................................................................... | 4 |
| Глава 1. Схема водоснабжения …............................................................... | 6 |
| 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения | 6 |
| 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения | 6 |
| 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.................. | 6 |
| 1.2 Балансы водопотребления...................................................................... | 8 |
| 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды............................... | 9 |
| 1.4 Тарифы …………………………………………………………………. | 9 |
| 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения....................................................................................................... | 10 |
| 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.............................................................................. | 11 |
| Глава 2. Схема водоотведения.................................................................... | 11 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения........................... | 11 |
| 2.2. Описание существующих технических и технологических проблем................................................................................................................. | 12 |
| 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения................................. | 12 |
| Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения............................................................................................................... 3.1 Решение об определении гарантирующей водоснабжающей организации……………………………………………………………………………….14 | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения МО «12 лет Октября сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- схема территориального планирования МО Поспелихинский район;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО «12 лет Октября сельсовет» Поспелихинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик)

Администрация Поспелихинского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, МО «12 лет Октября сельсовет».

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

Водоснабжение:

п.12 лет Октября (704 жителей на 01.01.2018 г):

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей п. 12 лет Октября центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Благодатный (4 жителей), п. Ходаевский (6 жителей), п.Степнобугринский (51 жителя). Поселки на грани исчезновения. Имеются хозяйственно-питьевые скважины, построенные собственными силами жителей.

Водоотведение:

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотреблениям.

- Организация центральной системы  водоотведения  нецелесообразна, поэтому схемой предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом на поля фильтрации;

- в перспективе предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 35 м3/сут.

Сроки реализации схемы

Сроки реализации в период с 2014-2026 годы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Улучшение экологической ситуации.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО «12 лет Октября сельсовет»

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения МО «12 лет Октября сельсовет»

МО «12 лет Октября сельсовет» расположен в южной части Поспелихинского района.

В настоящее время на территории МО «12 лет Октября сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая МУП «ТВС». Система водоснабжения является собственностью Администрации Поспелихинского района.

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения на территории 12 лет Октября сельсовета принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в п. Степнобугринский Поспелихинского района производительность 42 м3/час (1 скважина - 10 м3/час, 2 скважины по 16 м3/час). Общий объем водонапорных башен п. 12 лет Октября- 25 м3. Протяженность водопроводной сети – 26,4 км..   В том числе d150- 5,1 км; d100- 21,3 км. Основной материал – чугун. Ветхих – 44 %. Год ввода в эксплуатацию с 1976 по 1991.

На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (при наличии) целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения, предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).

Мощность централизованных водозаборных сооружений 1008 м³/сут (1195,7 л/сут на человека) при одновременной работе, дефицита нет. Фактический сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 38,3 л/сутки на 1 сельского жителя (13 971 м3/год), меньше среднесуточного водопотребления принятого «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», который принят в пределах 125-230 л/сут. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Низкий уровень потребления воды из центрального водопровода обусловлен близким залеганием грунтовых вод и наличием местных собственных скважин. На 01.01.2019 года 96 % населения пользуются приборами учета воды.

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Балансы водопотребления

Таблица 1.1. - Водопотребление.

| Наименование показателя | ед. измер. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 843 | 843 | 843 | 843 | 779 | 765 |
| Реализация воды для населения | М³/год | 14035,2 | 12786,8 | 13397 | 12160 | 14716 | 13971 |
| Реализация воды для предприятий (бюджетные, прочие) | М³/год | 1351,0 | 1086,3 | 1157 | 1071 | 1614,1 | 1391 |
| Потери воды | М³/год | 544,4 | 705,31 | 737 | 664 | 825,4 | 773 |
| Собственные нужды | М³/год | 26 | 233 | 192 | 56 | 160 | 46 |
| Итого | М³/год | 15956,6 | 14811,5 | 15483 | 13951 | 17315,5 | 16181 |

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: на 1 пожар по 5 л/сек. Расход воды на пожаротушение составит — 108 м3.

Рассчитанные мощности на расчетный срок водозаборных  сооружений составляет:

- п. 12 лет Октября, п. Степнобугринский— 480 м3/сут;

1.3.  Данные лабораторных испытаний анализов воды

Таблица 1.2. – Данные лабораторных анализов воды

| Показатель состава | ед. измерения | Скважина |
| --- | --- | --- |
| Жесткость общая | Градус Ж | 7,7 |
| Окисляемость пермангантная | МгО/л | 2,3 |
| Фториды (F) | Мг/л | 0.80 |
| Железо (суммарно) | Мг/л | 0,32 |
| Мутность | ЕМФ | 0,89 |
| Марганец | Мг/л | Менее 0,002 |
| Сульфаты | Мг/л | 381,5 |
| Кадмий (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |
| Нитраты (по NO3) | Мг/л | 0,99 |
| Аммиак (по азоту) | Мг/л | Менее 0,1 |
| Свинец (суммарно) | Мг/л | Менее 0,0001 |

1.4. Тарифы

Данные по тарифам на водоснабжение представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3. – Тарифы, действующие на территории 12 лет Октября сельсовета

| Период | Тариф, руб/м³ без НДС |
| --- | --- |
| 2016 год с 1 января по 30 июня | 30,63 |
| 2016 год с 1 июля по 31 декабря | 32,50 |
| 2017 год с 1 января по 30 июня | 32,50 |
| 2017 год с 1 июля по 31 декабря | 34,00 |
| 2018 год с 1 января по 30 июня | 34,00 |
| 2018 год с 1 июля по 31 декабря | 35,23 |

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации 12 лет Октября  сельского поселения:

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей 12 лет Октября сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития 12 лет Октября сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для 12 лет Октября сельского поселения принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения  п.12 лет Октября:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей п. 12 лет Октября центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Степнобугринский

- выполнить замену изношенных водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины;

Глава 2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В настоящее время канализация во всех селах выгребная. Отвод и утилизация жидких бытовых отходов в процессе эксплуатации существующего фонда жилых и гражданских объектов осуществляется в надворные уборные.

В 12 лет Октября сельсовете нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на полигон, расположенный за территорией населенного пункта.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневые канализации отсутствуют.

Таким образом. Для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем

Организация централизованной системы водоотведения нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительней для поселений.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составляет 35 м³/сут. (т.е. хозяйственно-питьевые нужды – 13 039,2 м3/год)

2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

На территории 12 лет Октября сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 35 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий).

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и

водоотведения

Схема будет реализована в период с 2014 по 2026 годы на которых планируется реализация намеченных целей:

Водоснабжение:

п. 12 лет Октября:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины с целью;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей п. 12 лет Октября центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

п. Степнобугринский

- выполнить замену изношенных водопроводов;

- осуществить реконструкцию скважины;

Водоотведение:

На территории 12 лет Октября сельсовета на расчетный срок предусмотреть строительство полей фильтрации производительностью 35 м³/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Также необходимо установить локальные очистные установки на имеющихся предприятиях. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведения в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, сброс в грунт или накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки: септики, фильтрующие колодцы, поля подземной  фильтрации, фильтрующая кассета, компактные очистные установки заводского изготовления.

3.1. В качестве гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения определяется МУП «ТВС». Постановление Администрации Поспелихинского района № 585 от 26.09.2016г.