Приложение

к постановлению

Администрации района

от ____________ № ___

Схема теплоснабжения котельной № 75 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет

Поспелихинского района Алтайского края

на период до 2030 года

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| Глава 1. Краткая характеристика территории | 5 |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения | 5 |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 6 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| Часть 2. Источники тепловой энергии | 7 |
| Часть 3. Тепловые сети | 14 |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии | 33 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 41 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 42 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 43 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом | 44 |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации | 45 |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения | 48 |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 48 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 51 |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения | 51 |
| Часть 2. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) | 52 |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей | 52 |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 53 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 53 |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 53 |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 53 |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 54 |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы | 54 |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 54 |
| Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 54 |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 54 |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям | 54 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23 Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный для устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При разработке схемы теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Поспелихинский Центральный сельсовет расположен в центральной части Поспелихинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 212 км от г. Барнаула. Площадь МО Поспелихинского сельсовета составляет 2990,5 га.

МО Поспелихинский Центральный сельсовет граничит:

- на востоке - с МО Красноалтайским сельсоветом;

- на юго-западе – с МО Мамонтовским сельсоветом;

В состав территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет входит населенный пункт  с. Поспелиха.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Поспелихинский Центральный сельсовет (по состоянию на 01.01.2019г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Поспелиха | 2991 | 3103 | 11654 |

Основную производственную базу МО Поспелихинский Центральный сельсовета составляют  следующие предприятия:

-комбинат Росрезерва «Аврора»,

-макаронная фабрика,

-комбинат хлебопродуктов,

-молочный комбинат,

-кабельный завод,

-пищекомбинат,

-ремонтные, дорожные, строительные предприятия.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Поспелихинский Центральный сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами: индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Одним из восьми централизованных источников теплоснабжения является котельная № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение объектов Министерства обороны и гражданских потребителей МО Поспелихинский Центральный сельсовет осуществляется котельной № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Поспелихинский Центральный сельсовет котельная № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ⁰С | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 75 | 4,18 | 1,39846 | 95/70 | 1,784 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Поспелиха централизованное теплоснабжение осуществляется от 8 источников тепла, от которых отапливаются социально значимые объекты и жилые дома (4 школы, больница, административные здания, учреждения культуры, 3 детских сада). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.1. Описание котельной

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 75 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива – уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВМ-1,86 (1997 г.) - 1 шт. Водогрейные котлы Братск 1М (2001, 1998, 1998) – 3 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность с учетом резерва 4,18 Гкал/час. |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 4,18 Гкал/час. подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2020 год) 1,3795 Гкал/ч отопление; 0,01896 Гкал/ч тепловая нагрузка ГВС. |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передаче теплоносителя (потери в тепловых сетях, горячего водоснабжения) 776,006 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта |  |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 С; выбор температурного графика обусловлен наличием отопительной нагрузки с непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям и ГВС. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 3395,789 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2619,783 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения котельная № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России представлено в табл. 3.1

Котельная № 75

Рис. 1. Схема тепловой сети котельной № 75

Таблица 3.1. Описание тепловой сети котельной № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 75 |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 75 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 С. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь, полипропилен; водопроводная сеть ГВС - однотрубная, материал трубопровода - сталь способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,5 – 1,8 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 С и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 480,260 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; имеется отопительная нагрузка, нагрузка на горячее водоснабжение. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 10 приборов учета тепловой энергии; 76 приборов учета ГВС. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет действует 8 источников теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы, один из них котельная № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. Описание зон действия источника теплоснабжения котельной № 75 с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.4.1.

Таблица 4.1. зона действия источника теплоснабжения котельной № 75 МО Поспелихинский Центральный сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Отопительная котельная № 75 | Юридические лица: МКДОУ Детский сад № 4 «Радуга» корпус «Ракета» Министерство обороны РФ в/г № 1а с. Поспелиха (ДОС 54, ДОС 102, ДОС 117, ДОС 73, ДОС 44, ДОС 45, ДОС 93) Физические лица: пер. Алейский 64а-1 пер. Алейский 64а-2 пер. М Горького 33-1 пер. М Горького 33-2 пер. Пролетарский 39 ул. Алтайская 18а-1 ул. Алтайская 18а-2 ул. Алтайская 20а |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельной № 75 ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (по договорам на 2019-2020г.г.)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2019-2020 год), Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная № 75 | 1,3795 | 1,3795 | 0 | 0,01896 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 6.1 - 6.2.

Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности котельной № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 75 | 4,18 | 4,18 | 0,00858 |  | 1,39846 | 2,61676 |  | 0,15620 |  |

| Таблица. 6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии котельной №75 (военный городок №1а, с.Поспелиха) за 2018 - 2020 годы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/год |
|  | с.Поспелиха, в/г №1а, котельная №75 | Собственное потребление (Министерство обороны), всего | в том числе | Прочие потребители (юридические лица, бюджетники), всего | в том числе | Население, всего | в том числе | Итого |
|  |  |  | Отопление | Горячее водоснабжение |  | Отопление | Горячее водоснабжение |  | Отопление | Горячее водоснабжение |  |
| 1 | 2018 год | 2 493,24 | 2 484,08 | 9,16 | 319,01 | 319,01 | 0,00 | 1 129,21 | 1 028,41 | 100,80 | 3 941,46 |
| 2 | 2019 год | 1 336,78 | 1 276,60 | 60,18 | 269,35 | 269,35 | 0,00 | 1 013,60 | 897,27 | 116,33 | 2 619,73 |
| 3 | Плановый объем 2020 года | 1 915,01 | 1 880,34 | 34,67 | 294,18 | 294,18 | 0,00 | 1 071,41 | 962,84 | 108,57 | 3 280,60 |

Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Поспелихинский Центральный сельсовет не выявлено.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Таблица. 7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 75 | 4,18 | 1,3985 | 0,0897 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается следующая теплота сгорания: уголь 5246 Гкал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

| Электростанция (котельная) | Вид топлива/Калорийность топлива, ккал/кг н.т | Остаток на начало периода | Приход натурального топлива | Расход натурального топлива | Остаток на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, т.н.т. | всего, т.н.т. | всего, т.н.т. | всего, т.н.т. |
| Фактический расход топлива за 2018 год |
| Котельная №75, с.Поспелиха | уголь/0,867 | 598,00 | 1723,80 | 1542,80 | 779,00 |
| Фактический расход топлива за 2019 год |
| Котельная №75, с.Поспелиха | уголь/0,867 | 779,00 | 1 518,60 | 1 457,60 | 840,00 |
| Планируемый расход топлива в 2020 году |
| Котельная №75, с.Поспелиха | уголь/0,867 | 840,00 | 1 010,00 | 1 550,19 | 299,81 |

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 9.1.

Таблица  9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

| Наименование организации | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |
| --- | --- |
| Место расположение организации | г. Москва |
| Наименование муниципального образования | Алтайский край МО Поспелихинский Центральный сельсовет |
| Юридический адрес | 105175, г. Москва-175, ул. Спартаковская, дом 2Б |
| Почтовый адрес | 105175, г. Москва-175, ул. Спартаковская, дом 2Б |
| Ф.И.О. руководителя | Жданов Александр Анатольевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера |  |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Антонюк Геннадий Иванович |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8-963-507-25-79 |
| ИНН | 7729314745 |
| КПП | 667043001 |
| ОГРН | 1027700430889 |
| Период представления информации: | Факт 2019 года |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. с НДС | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018г. с НДС | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. с НДС |
|  | Одноставочный | Руб./Гкал | 2029,95 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2017 № 636 | 2170,67 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2017 № 636 | 2207,46 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.11.2018 г. № 322 |
| 1.2 | Утвержденные тарифы на горячую воду в закрытой системе для потребителей | Руб./Гкал | 132,53 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2017 № 638 | 140,72 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 14.12.2017 № 638 |  |
| 1.3 | Компонент на тепловую энергию Компонент на холодную воду | Руб./Гкал Руб./м3 |  |  | 2207,46 55,84 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24.04.2019 № 65 |
|  | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. с НДС | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с НДС | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. с НДС |
| 1.4 | Одноставочный | Руб./Гкал | 2244,6 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.11.2018 г. № 322 | 2244,6 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2019 г. № 540 | 2362,54 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2019 г. № 540 |
| 1.5 | Компонент на тепловую энергию Компонент на холодную воду | Руб./Гкал Руб./м3 | 2244,6 56,5 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24.04.2019 № 65 | 2244,6 56,5 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2019 г. № 543 | 2362,54 57,96 Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 20.12.2019 г. № 543 |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 2.2 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 1448,22 | 1282,92 | 1365,59 |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал |  |  |  |
| 2.3 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 23,17 | 23,17 | 19,73 |
| 2.4 | Протяженность тепловых сетей | км. | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
| 2.5 | Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 15 | 15 | 15 |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 259,73 | 385,09 | 348,67 |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. Квтч/Гкал | 0,045 | 0,064 | 0,06 |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,109 | 0,12 | 0,102 |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Информация о резерве мощности | Гкал/ч |  |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.10.1

Таблица 10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО Поспелихинский Центральный сельсовет

| года | с 01.01.2018- 30.06.2018 г.г. | с 01.07.2018-31.12.2018 г.г | с 01.01.2019- 30.06.2019 г.г | с 01.07.2019-31.12.2019 г.г | с 01.01.2020- 30.06.2020 г.г | с 01.07.2020-31.12.2020г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| руб./Гкал | 2029,95 | 2170,67 | 2207,46 | 2244,6 | 2244,6 | 2362,54 |
| % роста | 0,00 | 1,069 | 1,017 | 1,017 | 1 | 1,053 |

Рис. 3 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию.

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения котельной № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов.

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

-   централизованные  больше 20 Гкал/ч;

-   умеренно централизованные от 3 до 20 Гкал/ч;

-   децентрализованные        от 1 до 3 Гкал/ч;

-   автономные             от 0,1 до 1 Гкал/ч;

-   местные (поквартирные)  до 0,1 Гкал/ч.

Таблица 11.1. Категории тепловой мощности котельной № 75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России:

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 75 | 4,18 | 1,3985 | 2,78 | 0,34 | умеренно централизованное | умеренно централизованное |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающей организации, действующей на территории МО Центральный Поспелихинский сельсовет:

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов теплосети, км | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 75 | 1,784 | 1,39846 | 4,18 | 0,78389 | 2,3430 | 0,78389 |

Описание технологических проблем системы теплоснабжения котельной №75 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 23,2% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа тепловых сетей;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 1.1

Таблица 1.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  | Система теплоснабжения | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 75 | 1,39846 | 2619,783 |

Часть 2. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности).

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1

Таблица 3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2022 г.г. | 2023-2030 г.г. |
| 1 | с. Поспелиха котельная №75 | 4,18 | 1,3985 | 1,3985 | 1,3985 | 1,399 | 1,40 |
|  | итого | 4,18 | 1,3985 | 1,3985 | 1,3985 | 1,399 | 1,40 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2017г.) | Гкал/год | Базовый уровень (2018г.) | Гкал/год | Базовый уровень (2019г.) | Гкал/год |
| 1 | с. Поспелиха котельная №75 | 4,18 | 1,3985 | 2619,783 | 1,3985 | 2619,783 | 1,3985 | 2619,783 |
|  | итого | 4,18 | 1,3985 | 2619,783 | 1,3985 | 2619,783 | 1,3985 | 2619,783 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии котельной № 75.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии котельной № 75 отсутствуют.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей отсутствуют.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества топлива.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации Постановлением Администрации Поспелихинского района Алтайского края от 11.12.2019 № 636 определено муниципальное казенное предприятие «ЖилКомСервис».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозные сети отсутствуют.